SCHEDA TECNICA

CERA LIQUIDA

art. n° 2075

CARATTERISTICHE

Cera liquida incolore, facile da utilizzare, per ambienti interni. Rende la superficie difussionabile, antistatica e respinge sporco e l'acqua. Per tutte le superfici in legno non laccate oppure trattate con mordenti e oli di mobili, mobili incassati, giocattoli e d’antiquariato. Non usare per ambienti umidi (zona spruzzi d’acqua), per pavimenti o altri superfici con un alto calpestio (per esempio piastra di lavoro etc.).

SOSTANZE COMPONENTI

Idrocarburi alifatici, cera d'api, cera carnauba, cera paraffina.

PASSI DI LAVORO:

1. Pretrattamento

Il fondo deve essere levigato liscio, asciutto (umidità legno mass. 12%) e pulito, eventualmente pulirlo con BIOFA diluente 0500. Pezzi in legno con una forte usura o fortemente assorbenti, trattare prima con il fondo duro universale 3755.

2. Lavorazione

Mescolare bene la cera e applicarla in modo uniforme a pennello, straccio, spugna o panno. Dopo ca. 1 ora di essiccazione (20°C / 50-55% rel. umidità d’aria) lucidarlo. Eventualmente ripetere il processo. Importante! Fare delle prove! Durante il lavoro e essiccazione arieggiare molto bene l’ambiente!

3. Pulizia degli attrezzi

Con diluente BIOFA 0500.

CONSUMO/RESA PER MANO

70-80ml/m² oppure 12-14m²/l.

IMAGAZZINAGGIO

Al fresco, asciutto e ben chiuso.

CONFEZIONI

0,75 l / 2,5 l e l0 l contenitori di metallo

INDICAZIONI DI SICUREZZA

### Il prodotto è infiammabile. Contatto ripetuto può causare pelle ruvida e screpolata. Tenere fuori della portata di bambini. Non inalare vapore/aerosol. Evitare contatto con la pelle. Usare solo in ambienti ben arieggiati. Proteggere bene la pelle durante il lavoro!

SMALTIMENTO

Residui liquidi portare al punto di raccoglimento di smalti e vernici vecchi oppure smaltire secondo le leggi vigenti. Residui piccoli e stracci imbevuti di prodotto dopo l’essiccazione possono essere butati via con i rifiuti domestici.

Solo le confezioni puliti o con dentro prodotto seccato portare al riciclaggio o smaltire secondo le leggi vigenti! Confezioni non pulibili o regolarmente svuotati so da trattare come il prodotto e da smaltire anche cosi!

CHIAVE DI SMALTIMENTO SECONDO ELENCO EUROPEO: 08 01 11*

LE INDICAZIONI della scheda tecnica sono da osservare. Se non si può attenere, consultare prima il reparto tecnico d'applicazione BIOFA/JOTA. Questa scheda tecnica annulla le precedenti.

BIOFA prodotti naturali W. Hahn Srl				allo stato: 01.03.08

Via Dobel 22 73078 Boll – Germania				pag. 1 di 1, art. n° 2075

internet: www.biofa.de

Tel. 0471/20 26 33 07164-9405-0

Fax: 07164-9405-96